GİRİŞ

Asansör Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Asansör Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği .... 2019 tarih ve ….-…. sayılı MYK Yönetim Kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ANİ FRENLEMELİ GÜVENLİK TERTİBATI: Kılavuz raylar üzerindeki tam kavrama hareketinin yaklaşık olarak anlık gerçekleştiren güvenlik tertibatını,

ASANSÖR MONTAJINI GERÇEKLEŞTİREN: Asansör için binada ayrılmış nihai yere asansörü kurmak ve çalıştırmak için sorumluluk alan gerçek veya tüzel kişiyi,

ASANSÖR TAHRİK MAKİNASI: Asansörü hareket ettiren ve durduran, herhangi bir motor, dişli, fren, kasnak/zincir dişlileri ve tamburu (halat tahrikli veya pozitif tahrikli asansör) içeren veya pompa, pompa motoru ve kumanda vanalarını (hidrolik tahrikli asansörde) ihtiva eden üniteyi

AŞAĞI YÖNLÜ VANA: Kabinin alçalmasını kontrol etmek için hidrolik donanımındaki elektrikle kumanda edilen vanayı,

BASINÇ TAHLİYE VANASI: Akışkanı tahliye ederek basıncı önceden belirlenmiş bir değere sınırlayan vanayı,

BEYAN HIZI: Donanımın tesis edilmesi için kabinin, metre/saniye olarak ifade edilen kabin hızını,

BEYAN YÜKÜ: Taşıma tertibatlarını içerebilen ve normal çalışmanın gerçekleştirilmesini sağlamak için tasarımlanmış yükü,

BORU KIRILMA VANASI: Vana boyunca, ayarlanan ilk değeri aşan ve önceden belirlenen akış yönünde büyük bir akışın neden olduğu basınç düşmesinde otomatik olarak kapanacak şekilde tasarlanmış vanayı

DENGELEME AĞIRLIĞI: Kabin kütlesinin tümünü veya bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu sağlayan kütleyi,

DOĞRUDAN HAREKET EDEN ASANSÖR: Piston veya silindirin, kabine veya bunun iskeletine doğrudan bağlandığı hidrolik asansörü,

DOLAYLI OLARAK HAREKET ETTİRİLEN ASANSÖR: Piston veya silindirlerin, askı tertibatlarıyla (halatlar, zincirler) kabin iskeleti veya kabine bağlandığı hidrolik asansörü,  DURMA DOĞRULUĞU: Kumanda sistemi tarafından kabinin gidilmesi istenen katta durdurulduğu anda kapıların tamamen açık konumdayken kabin eşiği ile kat zemini (durak) eşiği arasındaki düşey mesafeyi,

ELEKTRİKLİ GÜVENLİK ZİNCİRİ: Elektrikli güvenlik cihazlarının biri devreye girdiğinde asansörü durduracak şekilde bağlanmış olan cihazların tamamını

ELEKTRİKLİ KAYMA ÖNLEME SİSTEMİ: Kayma tehlikesine karşı hidrolik asansörlerde alınan tedbirlerin bileşimini,.

GÜVENLİK BİLEŞENİ: Kullanım sırasında bir güvenlik fonksiyonunu yerine getirmek için sağlanan bileşeni,

GÜVENLİK DEVRESİ: Bir elektrikli güvenlik cihazının gereksinimini yerine getirmek için gerekli olan kontaklar ve/veya elektronik bileşenleri içeren devreyi,

GÜVENLİK HALATI: Askı tertibatının arızası durumunda güvenlik tertibatını çalıştırmak için kabine, karşı ağırlığa veya dengeleme ağırlığına bağlanmış yardımcı halatı,

GÜVENLİK TERTİBATI: Hız veya askı tertibatının kopması halinde devreye girerek kılavuz raylar üzerinde kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını sabit tutan ve aşağı yöndeki hareketini durdurmak için mekanik tertibatı,

HALAT TAHRİKLİ ASANSÖR: Kaldırma halatlarının, makinanın harekete geçirme makarasının kanalları içinde sürtünme ile harekete geçirdiği asansörü,

HIZ REGÜLÂTÖRÜ: Asansör, önceden belirlenmiş hıza ulaştığında asansörün durmasına neden olan ve gerektiğinde güvenlik tertibatını çalıştıran üniteyi,

HİDROLİK ASANSÖR: Doğrudan veya dolaylı olarak kabinin üzerinde etkili olan bir hidrolik kaldırma ünitesi tertibatına (çoklu motorlar, pompalar ve/veya hidrolik piston ve silindir tertibatları kullanılabilir) hidrolik akışkanı ileten elektrikle tahrik edilen bir pompadan kaldırma gücünü alan asansörü,

HİDROLİK KALDIRMA ÜNİTESİ (JACK): Bir silindir ve bir pistonun bileşiminden meydana gelen hidrolik tahrik ünitesini,

İSKELET: Askılama tertibatıyla bağlanmış ve kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını taşıyan metal çerçeveyi,

KABİN ETEĞİ: Kabin girişi veya alt durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşey doğrultuda uzanan düzgün kısmı,

KABİN: İnsanları ve/veya diğer yükleri taşıyan asansör üniteyi,

KABİNLE HAREKET EDEN KABLO: Kabin ile sabit bir bağlantı noktası arasındaki çoklu ince kabloları içeren esnek elektrik kablosunu,

KADEMELİ DEVREYE GİREN GÜVENLİK TERTİBATI: Karşı ağırlıkta veya dengeleme ağırlığında meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir değerde sınırlandırılması için özel tedbirlerin alınmasını ve kılavuz rayları üzerinde frenleme etkisi ile yavaşlamanın gerçekleştirilmesini sağlayan bir güvenlik tertibatını,

KAPAMA VANASI: Her iki yönde akışa izin veren veya akışı engelleyen, el ile çalıştırılan iki yollu vanayı,

KARŞI AĞIRLIK: Tahriki sağlayan kütleyi,

KAT SEVİYESİNE GETİRME DOĞRULUĞU: Kabinin yüklenmesi veya boşaltılması esnasında kabin eşiği ile durak zemini eşiği arasındaki düşey mesafeyi,

KAT SEVİYESİNE GETİRME: Duraklarda durma doğruluğunu sağlayan çalışmayı,

KENETLENME TERTİBATI: Kabinin aşağı yönde kontrolsüz hareketini durdurmaya ve kabini sabit destekler üzerinde sabit tutmaya yarayan mekanik tertibatı,

KILAVUZ RAYLARI: Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına kılavuzluk eden sabit asansör bileşenlerini,

KISITLAYICI VANA: Kısıtlanmış bir kesitle giriş ve çıkışı birbirine bağlı olan vanayı,

KİLİT AÇILMA BÖLGESİ: Durak seviyesinin altında ve üstünde bulunması gereken ve kabin zeminin, durak kapısı kilidinin açılması ile ilgili etkinleştirmeyi sağlaması gereken bölgeyi,

KONTROLSÜZ KABİN HAREKETİ: Yükleme/boşaltma çalışması sırasındaki kabin hareketleri hariç olmak üzere duraktan uzakta kabin kapıların açılması ile ilgili kabinin kontrol dışı hareketini,

KULLANICI: Asansör içinde bulunan, kabinin durağa gelmesini bekleyen ve yetkili kişiler dâhil asansörün montajını, servisini ve kullanımını yapan kişileri,

KULLANILABİLİR KABİN ALANI: Asansörün çalışması sırasında insan ve yükler için kullanılabilir olan kabinin alanını,

KURTARMA ÇALIŞMALARI: Kabin ve kuyu içinde mahsur kalmış kişiyi güvenli bir şekilde kurtarmak için yetkin kişiler tarafından gerçekleştirilen gerekli özel faaliyetleri,

KUYU ALT BOŞLUĞU: Kabinin gidebildiği en alt durak seviyesinin altında bulunan asansör kuyusu kısmını,

KUYU ÜST BOŞLUĞU: Kabinin gittiği en üst durak seviyesi ile kuyunun tavanı arasındaki asansör kuyusu kısmını,

KUYU: Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluğu,

LAMİNE CAM: Bir veya daha fazla plastik veya akışkan ara tabakalarla birbiriyle yapıştırılmasıyla meydana gelen iki veya daha fazla cam katmanların her bir bütününü,

MAKARA DAİRESİ: Makaraların yerleştirildiği ve hız regülâtörünün de bulunduğu ancak tahrik makinasının bulunmadığı odayı,

MAKİNA ALANI: Asansör kuyusu içinde veya dışında makinayla ilişkili çalışma alanları dâhil makinaların tümünün veya bir bölümünün yerleştirildiği hacim/hacimleri,

MAKİNA DAİRESİ: Tavan, duvarlar, zemin ve giriş kapı/kapılarıyla tam olarak sınırlandırılan ve makinanın bütün veya kısmi olarak yer aldığı makina alanını,

MAKİNA: Kumanda pano/panoları, tahrik sistemi, asansör tahrik makinası, ana anahtar/anahtarlar ve acil durum müdahaleleri için tertibatlar gibi donanımı,

OTOMATİK KAT SEVİYELEMESİ: Asansör durduktan sonra, yükleme ve boşaltma sırasında düzeltilmiş durdurma konumunu sağlamak için çalışmayı,

ÖN ÇALIŞMA: Kabin kapı bölgesinde ve kapılar kapalı ve kilitli değilken, normal çalışma için asansör makinasına ve fren/hidrolik vanaya çalışması için enerji verilmesini,

ÖZEL ALET: Donanımın güvenli çalışma şartlarında kalmasını sağlamak için veya kurtarma çalışmalarında gerekli olan donanıma mahsus bir aleti,

POZİTİF TAHRİKLİ ASANSÖR (TAMBUR TAHRİKLİ DÂHİL): Tambur ve halatlar veya dişliler ve zincirler ile doğrudan tahrik edilen (sürtünmeye bağlı olmayan) asansörü,

TAHRİK KUMANDA SİSTEMİ: Asansörün çalışmasını kumanda eden ve izleyen sistemi,

TAM YÜK BASINCI: En yüksek durak seviyesinde durmakta olan kabin ve beyan yükünde boru donanımı, hidrolik kaldırma ünitesi tertibatı, vana bloğu vb. üzerine uygulanan statik basıncı,

TAMPON: Akışkanların veya yayların (veya benzer diğer vasıtaların) kullanıldığı bir frenleme tertibatı vasıtası içeren ve hareket sonundaki durdurma tamponunu,

TEK YÖNDE ETKİLİ HİDROLİK KALDIRMA ÜNİTESİ: Bir yöndeki yer değiştirmenin, akışkanın etkisi ile sağlandığı ve diğer yöndeki yer değiştirmenin ise, yer çekimi etkisiyle sağlandığı hidrolik kaldırma ünitesini,

TEK YÖNLÜ DEBİ KISITLAYICI VANA: Akışı bir yönde serbest bırakan, diğer yönde sınırlayan vanaı,

TEK YÖNLÜ VANA: Sadece bir yönde akışa müsaade eden vanayı,

YETKİLİ KİŞİ: Bakım, muayene veya kurtarma çalışmasını yapmak üzere yasaklı alana (makina alanları, makara dairesi ve asansör kuyusu) girmesi için yetkilendirilmiş, asansörün çalıştırılmasından ve kullanılmasından sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

YETKİN KİŞİ: Kullanıcıların kurtarılması veya asansörün bakımı veya muayenesi için gerekli çalışmaları güvenlik talimatlarıyla yerine getiren, uygun eğitim almış ve bilgi ve pratik tecrübeye sahip nitelikli kişi.

YÜK TAŞIMA ASANSÖRÜ: Genellikle, insanların nezaretinde esasen yüklerin (eşyaların) nakliyesi için tasarlanmış asansörü ifade eder.

| 12UY0091-4 ASANSÖR MONTAJCISI ULUSAL YETERLİLİĞİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİĞİN ADI | Asansör Montajcısı |
| 2 | REFERANS KODU | 12UY0091-4 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ | ISCO 08 : 7412 |
| 5 | TÜR | - |
| 6 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 7 | A)YAYIN TARİHİ | 17/10/2012 |
|  | B)REVİZYON NO | 01 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | …/…/2019 |
| 8 | AMAÇ | Bu yeterlilik; 1.Asansör Montajcısı (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alınarak yürütülmesine ve asansör montajlarında kalitenin artırılmasına katkı sağlamak, 2.Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, 3. Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, 4.Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. |
| 9 | YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I |
| Asansör Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı – 12UMS0203-4 / 06.06.2018 / 01 |
| 10 | YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I |
| 11 | YETERLİLİĞİN YAPISI |
| 11-a) Zorunlu Birimler |
| 12UY0091-3/A1 İş Sağlığı ve iş Güvenliği, Çevre ve Kalite Yeterlilik Birimi 12UY0091-4/A2 İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı Yeterlilik Birimi 12UY0091-4/A3 Ray Sistemi ve Kat Kapısı Montajı Yeterlilik Birimi 12UY0091-4/A4 Kumanda Sistemi ve Montaj Sonu İşlemler Yeterlilik Birimi |
| 11-b) Seçmeli Birimler |
| 12UY0091-4/B1 Sürtünme Tahrik Sistemi Montajı 12UY0091-4/B2 Hidrolik Tahrik Sistemi Montajı |
| 11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri |
| Asansör Montajcısı (Seviye 4) mesleğinin belgelendirilmesinde, adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinden başarılı olması gerekmektedir. |
| 12 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| Asansör Montajcısı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. |
| 13 DEĞERLENDİRİCİ ÖLÇÜTLERİ |
| Değerlendiricinin aşağıdaki koşullardan en az bir tanesini sağlaması gerekmektedir. Elektrik, elektronik alanlarında lisans eğitimini tamamlayıp mesleki ve teknik eğitim kurumlarında en az 3 yıl süreyle elektomekanik taşıyıcılar bakım onarım veya asansör sistemleri dalı atölye ve meslek dersleri öğretmeni olarak çalışmış olmak. Elektrik, elektronik, mekatronik veya makine alanlarında lisans eğitimini tamamlayıp, SGK kayıtları ile doğrulanan en az 3 yıl süreyle asansör bakım ve onarım veya montaj işlerinde çalışmış olmak. En az lise veya lise düzeyinde diplomaya sahip ve 4. Seviye MYK Asansör Montajcısı Yeterlilik Belgesine sahip olarak SGK kayıtları ile doğrulanan en az 7 yıl süreyle asansör bakım ve onarım veya montaj işlerinde çalışmış olmak. Sınav komisyonunun oluşumu için şartlar; Teorik sınavlar için MYK kriterlerindeki aday sayısına göre en az bir, performans komisyonları en az iki değerlendirici ile oluşturulur. Komisyonda yer alan üyelerden bir tanesinin branşı farklı olmalıdır. Ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere ilgili alanda sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı yeterlilik(ler), |
| 14 | BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ | Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır. |
| 15 | GÖZETİM SIKLIĞI | - |
| 16 | BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ | Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2.5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır. |
| 17 | MESLEKTE YATAY ve DİKEY İLERLEME YOLLARI |  |
| 18 | YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR) | Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi |
| 19 | YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Elektrik-Elektronik Sektör Komitesi |

| 12UY0091-3/A1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE KALİTE YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Çevre ve Kalite |
| 2 | REFERANS KODU | 12UY0091-3/A1 |
| 3 | SEVİYE | 3 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | 17/10/2012 |
|  | B)REVİZYON NO | 01 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | … /... /2019 |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| Asansör Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı – 12UMS0203-4 |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 1.1: İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları tanımlar. 1.2: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk etmenlerini azaltmayı açıklar. 1.3: Tehlike durumunda uygulayacağı acil durum prosedürlerini açıklar. 1.4: Çevre koruma önlemlerini açıklar. Öğrenme Kazanımı 2: İş süreçleri ve çalışma ortamı için kalite gerekliliklerini açıklar. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1: Kalite sağlama tekniklerini açıklar. 2.2: Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları gidermeye yönelik çalışmaları tarif eder. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| A1 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek A1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A1-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| Bu birime yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Elektrik-Elektronik Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI |  |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A-1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Eğitim İçeriği:

- İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma

1.1. İş sağlığı ve güvenliği kuralları ve iş süreçlerinde uygulanması

1.2. Kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımları

1.3. Koruma ve müdahale araçları ile kullanım özellikleri

1.4. Uyarı işaret ve levhaları

1.5. Tehlikeli ve riskli durumlar

1.6. Tehlikeli ve riskli durumlara karşı uygulanması gereken önlemler

1.7. Acil durum prosedürleri

1.8. Yapılan işlemlerin çevreye etkileri

1.9. Dönüştürülebilen malzemeler ve bu malzemelere yönelik işlemler

1.10. Tehlikeli ve zararlı atıklar ile bunlara yönelik işlemler

1.11. Yanıcı ve parlayıcı malzemeler ile bunlara yönelik işlemler

1.12. İşletme kaynaklarının tasarruflu ve verimli kullanım esasları

- Kalite gereklilikleri

2.1. Bilgisayar ve internet bilgisi

2.2. Donanım ve süreçlerin kalite gereklilikleri

2.3. Tolerans ve sapmalar

2.4. Hata ve arızalar ile bunları saptama ve giderme yöntemleri

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normları listeler. | A.1.1 | 1.1 | T1 |
|  | Yapılan işe uygun kişisel koruyucu donanımları sıralar. | A.1.2 | 1.1 1.2 | T1 |
|  | Çalışma yerinin ve ekipmanların düzenli tutulması konusundaki kuralları sıralar. | A.1.3 | 1.1 | T1 |
|  | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını sıralar. | A.1.3 | 1.1 1.2 | T1 |
|  | İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarının kullanım özelliklerini listeler. | A.1.3 | 1.1 1.2 | T1 |
|  | Yapılan çalışmaya uygun uyarı işaret ve levhalarını sıralar. | A.1.4 | 1.2 | T1 |
|  | Gerçekleştirdiği iş ile ilgili tehlike ve riskleri listeler. | A.1.6 | 1.1 1.2 | T1 |
|  | Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemleri listeler. | A.1.6 | 1.1 1.2 | T1 |
|  | Tehlike oluşturabilecek durumları sıralar. | A.1.6 | 1.3 | T1 |
|  | Anında giderilemeyecek türden tehlikeli durumlarla iletişime geçilmesi gereken ilgili kurumları eşleştirir. | A.1.8 | 1.3 | T1 |
|  | Makine ve yapılan işleme özel acil durum prosedürlerini listeler. | A.1.8 | 1.3 | T1 |
|  | Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini sıralar. | A.1.8 | 1.3 | T1 |
|  | Gerçekleştirilen işlemler ile ilgili çevresel etkileri sıralar. | A.2.1 | 1.4 | T1 |
|  | Dönüştürülebilen malzemeleri sıralar. | A.2.4 | 1.4 | T1 |
|  | Dönüştürülebilen malzemelerin ayırım ve sınıflamasını listeler. | A.2.4 | 1.4 | T1 |
|  | Tehlikeli ve zararlı atıkları sıralar. | A.2.5 | 1.4 | T1 |
|  | Tehlikeli ve zararlı atıkların, diğer malzemelerden ayrıştırılması esaslarını listeler. | A.2.2 | 1.4 | T1 |
|  | Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli depolama gerekliliklerini listeler. | A.2.3 | 1.4 | T1 |
|  | Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım, malzeme ve ekipmanı sıralar. | A.2.4 | 1.4 | T1 |
|  | İşletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir şekilde kullanımı esaslarını listeler. | A.2.4 | 1.4 | T1 |
|  | Kullandığı donanıma ilişkin koruyucu ve önleyici bakım işlemlerini sıralar. | C.1.3 | 2.1 | T1 |
|  | Talimatlarda yer alan kalite sistemi gerekliliklerini listeler. | A.3.1 | 2.1 | T1 |
|  | Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmaları sıralar. | A.3.2 | 2.1 | T1 |
|  | Operasyon bazında çalışmaların kalite standartlarını tanımlar. | A.3.2 | 2.2 | T1 |
|  | Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek hata ve arızaları sıralar. | A.3.1 | 2.2 | T1 |

| 12UY0091-4 A2 İŞ ORGANİZASYONU VE MONTAJ ÖN HAZIRLIĞI YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | İş Organizasyonu ve Montaj Ön Hazırlığı |
| 2 | REFERANS KODU | 12UY0091-4/A2 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | 17/10/2012 |
|  | B)REVİZYON NO | 01 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | … /... /2019 |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| Asansör Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı – 12UMS0203-4 |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: İş organizasyonu yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 1.1 İş planının uygulanmasını sağlar. 1.2 İş süreçlerinin kayıt ve raporlama işlemlerini yapar. 1.3 Gerekli makine, donanım ve malzemenin hazırlanmasını sağlar. 1.4 İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğinin yapılmasını sağlar. Öğrenme Kazanımı 2: Montaj ön hazırlığı yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1 Montaj alet ve ekipmanını hazırlar. 2.2 Montaj aksamlarının kontrolünü yapar. 2.3 Elektrik tesisatının kontrolünü yapar. 2.4 Asansör için iskele kurulumunun kontrolünü yaparak montaja hazır hale getirilmesini sağlar. Öğrenme Kazanımı 3: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. Alt Öğrenme Kazanımları: 3.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. 3.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular. 3.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| A2 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek A2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A2-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| A2 yeterlilik birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A2-3’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kontrol listesinde belirtilen zorunlu kritik adımların tamamından başarılı performans göstermesi koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A2-3) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Yeterlik biriminin geçerlik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Elektrik-Elektronik Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI | ………………………………………………………… |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A-2-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- İş Organizasyonu

- İş emri ve iş süreçlerinde uygulanması

- İş programı

- İş süreçlerinde kayıt ve raporlama işlemleri

- Araç, gereç ve ekipman seçimi hazırlığı ve kullanımı

- Malzeme temini ve kontrolleri

- İş bitiminde donanım ve iş alanı düzeni

- Montaj ön hazırlığı

- Teknik resim bilgisi

- Ölçüm aletleri ve cihazlarının kullanımı

- Elektrik tesisatı bakım onarımı

- El ve göz ile muayene esasları

- İSG, Kalite ve Çevre

- İSG kuralları ve iş süreçlerinde uygulanması

- Kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımı

- Talimatlar, planlar ve kalite gereklilikleri

- İşlemler esnasında tespit edilen uygunsuzluklar ve giderilme yöntemleri

- Çevre koruma önlemleri ve önlemlerin uygulanması

- Atık yönetimi

EK A2-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | İş programına göre uygulama ve zaman planlaması yapmanın üretimdeki önemini açıklar. | B.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | İş planının aksamadan bitirilmesi için yapılması gerekenleri açıklar. | B.1.2 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | İş süreçleri ile ilgili veri ve istatistikleri tutmanın yararlarını açıklar. | B.2.1 | 1.2 | T1 |
| BG.4 | Ekipmanların kalibrasyon süresini belirleyen faktörleri açıklar. | B.2.3 | 1.2 | T1 |
| BG.5 | Risklerin belirlenmesi sürecinde yapılması gerekenleri açıklar. | B.2.4 | 1.2 | T1 |
| BG.6 | Kullanılacak malzemelerin hazırlık sürecini açıklar. | B.3.1 | 1.3 | T1 |
| BG.7 | Kontrol ve muayene araçlarıve cihazlarını nasıl seçeceğini açıklar. | B.3.1 | 1.3 | T1 |
| BG.8 | Montaja ilişkin proje, teknik ve mesleki resimleri nasıl kullanacağını açıklar. | B.3.2 | 1.3 | T1 |
| BG.9 | Montajda kullanılan malzeme, araç, gereç ve ekipmanların kullanım yerlerine göre özelliklerini açıklar. | C.1.1 | 2.1 | T1 |
| BG.10 | Ölçme ve kontrol cihazlarının kullanım ve bakım özelliklerini sıralar. | C.1.3 | 2.1 | T1 |
| BG.11 | Asansör sisteminde yer alan mekanik aksamın adlarını ve işlevsel özelliklerini açıklar. | C.2.2 | 2.2 | T1 |
| BG.12 | İSG yönünden asansör standartlarında belirtilen makine dairesinde bulunması gereken fiziki özellikleri açıklar. | C.3.2 C.3.2 C.3.3 | 2.3 | T1 |
| BG.13 | Standard ve yönetmeliklere göre elektrik güç panosunda bulunması istenen cihazları ve görevlerini açıklar. | C.5.5 | 2.5 | T1 |
| BG.14 | İSG kurallarına göre kuyu içi iskelenin sağlamlığının kontrolünde dikkate alınması gereken kriterleri açıklar. | C.6.2 C.6.4 | 2.6 | T1 |
| BG.15 | İskele kurulumu ile ilgili standart ve yönetmeliklerin neler olduğunu sıralar. | C.6.1 C.6.3 C.6.5 | 2.6 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | İş süreçlerinde prosedürlere uygun kayıt tutar/tutulmasını sağlar. | B.2.1 | 1.2 | P1 |
| *BY.2 | İş süreçlerinde kullanacağı ekipman ve malzemelerin ön kontrollerini yapar/yapılmasını sağlar. | B.2.2 | 1.2 | P1 |
| *BY.3 | Kullanılan makine ve ekipmanı iş bitiminde temizlenmesi ve kaldırılması işlemlerini yürütür. | B.4.1 | 1.4 | P1 |
| BY.4 | Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere uygun hale getirilmesi işlemlerini yürütür. | B.4.2 | 1.4 | P1 |
| BY.5 | Montaj için kullanılacak proje, talimat ve diğer dokümanların doğruluğunu kontrol eder. | C.1.1 | 2.1 | P1 |
| BY.6 | Montajda kullanılacak alet ve ekipmanın uygunluklarını İSG kurallarına ve teknik dokümanlara göre kontrol eder. | C.1.2 | 2.1 | P1 |
| BY.7 | Montaj işlemlerinde kullanılacak ölçme ve kontrol aletlerinin uygunluklarını teknik dokümanlara göre kontrol eder. | C.1.3 | 2.1 | P1 |
| BY.8 | Montaj için gerekli aparat, makine ve donanımları çalışmaya hazır hale getirir. | C.1.4 | 2.1 | P1 |
| BY.9 | Standard ve teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere göre elektrik güç panosunda bulunması zorunlu cihazlarınvarlığını kontrol eder. | C.2.3 | 2.2 | P1 |
| BY.10 | Asansör Standartları ve projesine göre makine dairesini; kapı, havalandırma, aydınlatma ve zemin uygunluğunu İSG kurallarına göre kontrol eder. | C.2.3 | 2.2 | P1 |
| BY.11 | Kuyu dibinde ıslaklık ve nem olmadığının kontrolünü el ve göz ile yapar. | C.4.2 | 2.4 | P1 |
| BY.12 | Kuyu altının boş olup olmadığının kontrolünü gözle yapar. | C.4.3 | 2.4 | P1 |
| BY.13 | Projeyi referans alarak makina dairesinin aydınlatma ve anahtarının yerinin uygunluğunu kontrol eder. | C.5.2 | 2.5 | P1 |
| BY.14 | İSG kurallarına göre ana besleme hattını ve topraklamanın varlığını kontrol eder. | C.5.3 | 2.5 | P1 |
| BY.15 | Standart, yönetmelik ve projeye göre belirtilen ölçüleri referans alarak elektrik güç panosunun yerinin uygunluğunu kontrol eder. | C.5.4 | 2.5 | P1 |
| BY.16 | Kuyu dibi pirizinin varlığını ve uygunluğunu kontrol eder. | C.5.8 | 2.5 | P1 |
| BY.17 | Elektrik güç panosundaki cihazların teknik değerlerinin uygunluğunu kontrol eder. | C.5.5 | 2.5 | P1 |
| *BY.18 | Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. | A.1 | 3.1 | P1 |
| BY.19 | Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular. | A.2 | 3.2 | P1 |
| BY.20 | Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. | A.3 | 3.3 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

| 12UY0091-4/ A3 RAY SİSTEMİ VE KAT KAPISI MONTAJI YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Ray Sistemi ve Kat Kapısı Montajı |
| 2 | REFERANS KODU | 12UY0091-4/A3 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | 17/10/2012 |
|  | B)REVİZYON NO | 01 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | … /... /2019 |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| Asansör Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı – 12UMS0203-4 |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: Ray montajı yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 1.1 Ray şakül mastarı montajını yaparak şakül atar. 1.2 Duvar konsollarının yerini tespit eder. 1.3 Rayların montajını yapar. Öğrenme Kazanımı 2: Kat kapı kasasının montajını yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1 Kat kapısı şakül mastarı montajını yaparak şakül atar. 2.2 Kapı konsollarının montajını yapar. 2.3 Kapı kasasının montajını yapar. 2.4 Yarı otomatik kapı aksamlarının montajını yapar. 2.5 Tam otomatik kapı aksamlarının montajını yapar. 2.6 Giyotin tipi otomatik kapı aksamlarının montajını yapar. Öğrenme Kazanımı 3: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. Alt Öğrenme Kazanımları: 3.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. 3.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular. 3.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| A3 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek A3-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A3-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| A3 yeterlilik birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A3-3’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kontrol listesinde belirtilen zorunlu kritik adımların tamamından başarılı performans göstermesi koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A3-3) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Yeterlik biriminin geçerlik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Elektrik-Elektronik Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI | ………………………………………………………… |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A-3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

- Ray montaj teknikleri bilgisi

- Montaj projesini okuma ve uygulama

- Genel elleçleme, taşıma ve sabitleme donanımları kullanımı

- Şakül mastarı montajı

- Duvar konsollarının yerini tespit edilmesi

- Rayların montajı

- Kat kapı kasasının montajı

- Kapı konsollarının montajı

- Kapı kasasının montajı

- Yarı otomatik kapı aksamlarının montajı

- Tam otomatik kapı aksamlarının montajı

- Giyotin tipi otomatik kapı aksamlarının montajı

3. İSG, Kalite ve Çevre

- İSG kuralları ve iş süreçlerinde uygulanması

- Kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımı

- Talimatlar, planlar ve kalite gereklilikleri

- İşlemler esnasında tespit edilen uygunsuzluklar ve giderilme yöntemleri

- Çevre koruma önlemleri ve önlemlerin uygulanması

- Atık yönetimi

EK A3-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Asansör projesinin kuyuya uyarlanması için yapılması gereken işlemleri açıklar. | D.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Asansör konforunda rayların düşey konumda ve birbirine parelel şekilde olmasının önemini açıklar. | D.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | Asansör ray montajında kullanılan aparatları ve görevlerini açıklar. | D.2.2 D.2.2 D.3.6 | 1.2 1.3 | T1 |
| BG.4 | Rayları iki taraftan sabitlemenin risklerini açıklar. | D.3.2 | 1.3 | T1 |
| BG.5 | Otomatik kapılarda kullanılan kapı kartlarının görevlerini açıklar. | E.3.1 | 2.3 | T1 |
| BG.6 | Kat kapı merkezini belirleme yöntemlerini açıklar. | E.3.1 | 2.3 | T1 |
| BG.7 | Yarı otomatik kapı elemanlarının görevlerini açıklar. | E.4.2 | 2.4 | T1 |
| BG.8 | Otomatik kapı elemanlarını sıralar. | E.5.3 | 2.5 | T1 |
| BG.9 | Giyotin tipi kapı sisteminin elemanlarını sıralar. | E.6.1 | 2.6 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *BY.1 | Teknik dokümanlarda verilen değerlere göre kuyu üst ve alt boşluğunda mastar tespiti yapar. | D.1.1 | 1.1 | P1 |
| *BY.2 | Mastarların terazide montajını yapar. | D.1.2 | 1.1 | P1 |
| BY.3 | Üst mastarı referans alarak şakül atıp alt mastarı sabitler. | D.1.3 | 1.1 | P1 |
| BY.4 | Teknik dokümanlarda verilen değerlere göre duvar konsollarının yerini belirler. | D.2.1 | 1.2 | P1 |
| BY.5 | Ray konsollarını yerine ayarlanabilir şekilde tespit eder. | D.2.2 D.2.3 | 1.2 | P1 |
| BY.6 | Ray altı plakasını ankraj sistemine göre kuyu tabanına yerleştirir. | D.3.2 | 1.3 | P1 |
| BY.7 | Rayları projeye ve İSG kurallarına göre kuyu tabanına yerleştirir. | D.3.1 D.3.3 | 1.3 | P1 |
| *BY.8 | Kabin ray mastarını ayarlanıp sabitlenecek ölçülere referans olacak şekilde sökülebilir bağlantı elemanlarıyla raylara tutturur. | D.3.4 | 1.3 | P1 |
| BY.9 | Ray konsolları vasıtasıyla rayları duvar konsollarına tespit eder. | D.3.5 | 1.3 | P1 |
| BY.10 | Ray ekleme aparatını (flanşı) ilk boy ray üzerine tespit eder. | D.3.6 | 1.3 | P1 |
| BY.11 | Aynı yöntemle diğer rayların montajını yapar. | D.3.7 | 1.3 | P1 |
| BY.12 | Teknik dokümanlarda verilen değerlere göre kuyu üst ve alt boşluğunda kapı mastarı yerini belirler. | E.1.1 | 2.1 | P1 |
| BY.13 | Kapı mastarının terazide montajını yapar. | E.1.2 | 2.1 | P1 |
| BY.14 | Üst mastarı referans alarak şakül atarak sakülü alt mastarda sabitler. | E.1.3 | 2.1 | P1 |
| BY.15 | Kapı alt ve üst konsollarının tespit yerini sökülebilir ve ayarlanabilir sistemde hazırlar. | E.2.1 | 2.2 | P1 |
| BY.16 | Konsolların bağlantı parçalarını ayarlanabilir bir şekilde yerleştirir. | E.2.2 | 2.2 | P1 |
| BY.17 | Konsolları yerine teknik dokümanlara göre ayarlanabilir ve sökülebilir şekilde tespit eder. | E.2.3 | 2.2 | P1 |
| *BY.18 | Kapı merkezini projesine göre sökülebilir sistemde tespit eder. | E.3.1 | 2.3 | P1 |
| *BY.19 | Teknik dokümanlarda belirtilen ölçülere göre ray kasa mesafesinin kontrolünü yaparak uygunsuzlukları giderir. | E.3.3 | 2.3 | P1 |
| BY.20 | Tam otomatik kapı mekanizmasını sökülebilir bağlantı elemanlarıyla monte eder. | E.5.1 | 2.5 | P1 |
| BY.21 | Tam otomatik kapı alt kızağını sökülebilir bağlantı elemanlarıyla kasaya monte eder. | E.5.2 | 2.5 | P1 |
| BY.22 | Tam otomatik kapı panellerinin ve alt patenlerini avara çalışacak şekilde monte eder. | E.5.3 | 2.5 | P1 |
| *BY.23 | Teknik talimatlarda belirtilen özellikte kapının çalışması için gerekli ayarları yapar. | E.5.4 | 2.5 | P1 |
| *BY.24 | Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. | A.1 | 3.1 | P1 |
| *BY.25 | Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular. | A.2 | 3.2 | P1 |
| *BY.26 | Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular | A.3 | 3.3 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

| 12UY0091-3/A4 KUMANDA SİSTEMİ VE MONTAJ SONU İŞLEMLER YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Kumanda Sistemi ve Montaj Sonu İşlemler Yeterlilik Birimi |
| 2 | REFERANS KODU | 12UY0091-4/A4 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | 17/10/2012 |
|  | B)REVİZYON NO | 01 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | … /... /2019 |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| Asansör Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı – 12UMS0203-4 |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: Kumanda sistemlerinin montajını yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 1.1 Kumanda panosunun montajını yapar. 1.2 Kat butonlarının montajını yapar. 1.3 Kabin butonlarının montajını yapar. 1.4 Revizyon setinin (bakım kumandası) montajını yapar. 1.5 Kuyu bilgi ünitelerinin montajını yapar. 1.6 Bükülgen kablo montaj ve bağlantılarını yapar. 1.7 Kablo kanallarının montajını yapar. 1.8 Elektriksel güvenlik elemanlarının montajını yapar. 1.9 Kabin tesisatı kumanda panosu ve revizyon seti elektrik bağlantılarını yapar. Öğrenme Kazanımı 2: Kuyu dibi elemanlarının montajını yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1 Kabin ve karşı ağırlık tamponların montajını yapar. 2.2 Karşı ağırlık güvenlik ayırıcı bölmesinin montajını yapar. 2.3 Kuyu dibi merdivenin montajını yapar. 2.4 Denge zinciri (ağırlık) ve denge zincirinin kuyu dibi aparatlarının montajını yapar. Öğrenme Kazanımı 3: Asansörü kullanıma hazır hale getirir. Alt Öğrenme Kazanımları: 3.1 Montaj sonu temizlik işlemlerini yapar. 3.2 Sisteme enerji verir. 3.3 Güvenlik sistemlerinin çalışmasını kontrol eder. 3.4 Kullanım hızında kat ayarlarını yapar. Öğrenme Kazanımı 4: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. Alt Öğrenme Kazanımları: 4.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. 4.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular. 4.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| A4 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek A4-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek A-2) ölçmelidir. |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| A4 yeterlilik birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek A4-3’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kontrol listesinde belirtilen zorunlu kritik adımların tamamından başarılı performans göstermesi koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek A4-3) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Yeterlik biriminin geçerlik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Elektrik-Elektronik Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI | ………………………………………………………… |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A-3-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

1.   Elektronik Kumanda Sistemleri Bilgisi

- Temel elektrik

- Temel elektronik

- Otomasyon sensörleri

- Elektronik devre şeması

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler

- Asansör standartları bilgisi

- Kumanda panosunun montajını

- Kat butonlarının montajı

- Kabin butonlarının montajı

- Revizyon setinin (bakım kumandası) montajı

- Kuyu bilgi ünitelerinin montajı

- Bükülgen kablo montaj ve bağlantıları

- Kablo kanallarının montajı

- Elektriksel güvenlik elemanlarının montajı

- Kabin tesisatı kumanda panosu ve revizyon seti elektrik bağlantıları

2. Kuyu Dibi Elemanlarının Montajı

- Kabin ve karşı ağırlık tamponların montajı

- Karşı ağırlık güvenlik ayırıcı bölmesinin montajı

- Kuyu dibi merdivenin montajını

- Denge zinciri (ağırlık) ve denge zincirinin kuyu dibi aparatlarının montajı

3. Asansörün Kullanıma Hazır Hale Getirilmesi

- Montaj sonu temizlik işlemleri

- Sisteme enerji verme

- Güvenlik sistemleri ve kontrolü

- Kullanım hızında kat ayarları

4. İSG, Kalite ve Çevre

- İSG kuralları ve iş süreçlerinde uygulanması

- Kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımı

- Talimatlar, planlar ve kalite gereklilikleri

- İşlemler esnasında tespit edilen uygunsuzluklar ve giderilme yöntemleri

- Çevre koruma önlemleri ve önlemlerin uygulanması

- Atık yönetimi

EK A3-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Kumanda panosunun yerini belirlemede dikkate alınması gereken kriterleri sıralar. | I.1.1 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Kurtaran sisteminin çalışma prensibini açıklar. | I.1.3 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | Kumanda panosu elektrik projelerini okuma ve uygulamayöntemlerini açıklar. | I.5.1 I.5.2 I.5.3 | 1.5 | T1 |
| BG.4 | Bükülgen kablonun görevini ve bağlantı kriterleriniaçıklar. | I.6.1 I.6.2 I.6.3 I.6.4 | 1.6 | T1 |
| BG.5 | Elektrik iç tesisat yönetmeliğine göre kablo kanalı ve tesisat bağlantı kurallarını açıklar. | I.7.1 I.7.2 I.7.3 | 1.7 | T1 |
| BG.6 | Elektriksel emniyet devresi elemanlarının görevlerini açıklar. | I.8.1 | 1.8 | T1 |
| BG.7 | Kullanım yerlerine göre tampon çeşitlerini sıralar. | J.2.1 | 2.1 | T1 |
| BG.8 | Çarpma plakası ile tamponlar arası mesafenin belirlenmesinde esas alınan kriterleri açıklar. | J.2.1 | 2.1 | T1 |
| BG.9 | Kabin ile karşı ağırlık arasındaki ayırıcı bölmenin özelliklerini açıklar. | J.2.1 J.2.2 | 2.2 | T1 |
| BG.10 | Asansör sisteminde yer alan merdiven ve korkulukların ölçü aralıklarını tanımlar. | J.3.1 J.3.2 J.3.3 | 2.3 | T1 |
| BG.11 | Asansörlerde kullanılan denge zincirinin kullanımının gerekli olduğu durumları açıklar. | J.4.1 | 2.4 | T1 |
| BG.12 | Denge zinciri bağlantı elemanlarını ve yöntemlerini açıklar | J.4.2 J.4.3 J.4.4 | 2.4 | T1 |
| BG.13 | Tam yük deneyini ve yapılma amacını açıklar. | K.4.2 | 3.4 | T1 |
| BG.13 | Kat hassas ayarları ve kapı ön açma mesafe ayar.açıklar. | K.4.1 | 3.4 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | Kumanda panosu montajının sağlamlığını denetler. | I.1.2 | 1.1 | P1 |
| BY.2 | Kat butonlarını yerine monte ederek elektrik tesisatını bağlar. | I.2.1 I.2.2 I.2.3 I.2.4 | 1.2 | P1 |
| BY.3 | Kabin butonlarını monte ederek elektrik bağlantılarını yapar. | I.3.1 I.3.2 | 1.3 | P1 |
| BY.4 | Revizyon setinin montajını ve tesisat bağlantısını yapar. | I.4.2 I.4.3 | 1.4 | P1 |
| *BY.5 | Kuyu bilgi ünitelerini kabin üzerindeki ve kuyudaki yerlerine monte eder. | I.5.2 | 1.5 | P1 |
| *BY.6 | Kuyu bilgi ünitelerinin elektriksel bağlantılarını yapar. | I.5.3 | 1.5 | P1 |
| BY.7 | Bükülgen kablo kabin sabitlemesini yapar. | I.6.3 | 1.6 | P1 |
| BY.8 | Makine dairesi ve kuyu dibi mantar stop montajını ve elektriksel bağlantılarını yapar. | I.8.1 | 1.8 | P1 |
| BY.9 | Kuyu dibi alarm butonu montajını ve elektriksel bağlantılarını yapar. | I.8.2 | 1.8 | P1 |
| *BY.10 | Alt ve üst sınır kesicilerin montajını ve elektriksel bağlantılarını yapar. | I.8.3 | 1.8 | P1 |
| BY.11 | Paraşüt kontağının, regülatör alt ve üst kontaklarının elektriksel bağlantısını yapar. | I.8.4 | 1.8 | P1 |
| BY.12 | Kat kapısı emniyet devresi elektriksel bağlantısını yapar. | I.8.5 | 1.8 | P1 |
| BY.13 | Kabin kapılarının elektriksel bağlantılarını yapar. | I.9.1 | 1.9 | P1 |
| BY.14 | Kabin içi aydınlatma elektrik bağlantılarını yapar. | I.9.2 | 1.9 | P1 |
| BY.15 | Kabin içi havalandırma fanı elektrik bağlantılarını yapar. | I.9.3 | 1.9 | P1 |
| BY.16 | Fotosel ve aşırı yük sisteminin montajını ve elektrik bağlantılarını yapar. | I.9.4 | 1.9 | P1 |
| BY.17 | Diyafon (kabin içi - giriş katı) haberleşme tesisatının montajını ve elektrik bağlantılarını yapar. | I.9.5 | 1.9 | P1 |
| BY.18 | Kabin tampon çarpma plakasını referans alarak montaj yerini tespit ederek montaja hazırlar. | J.1.1 | 2.1 | P1 |
| BY.19 | Karşı ağırlık tamponunu çarpma plakasını ve ray merkezini referans alarak montaj yerini tespit ederek montaja hazırlar. | J.1.2 | 2.1 | P1 |
| BY.20 | Tamponların yere sabitlenmiş montaj parçaları üzerine montajını yapar. | J.1.3 | 2.1 | P1 |
| BY.21 | Makine dairesinin zemin temizliğini uygun araçlarla yapar/yapılmasını sağlar. | K.1.1 | 3.1 | P1 |
| BY.22 | Kuyu içi ray konsollarının üzerini uygun araçlarla temizler/temizletir. | K.1.2 | 3.1 | P1 |
| BY.23 | Kapılarda oluşan tozları uygun araçlarla temizler / temizletir. | K.1.3 | 3.1 | P1 |
| BY.24 | Kabinin üzerini ve içini uygun araçlarla temizler/ temizletir. | K.1.4 | 3.1 | P1 |
| *BY.25 | Kumanda panosundan asansörün belli bölgelerine sırasıyla enerji vererek pano ve tüm metal parçalarda elektrik kaçak kontrolü yapar. | K.2.2 | 3.2 | P1 |
| BY.26 | Kontrol işlemi sonunda tespit ettiği arıza ve aksaklıkları gidermeye yönelik işlemleri talimatlarda belirlenmiş standart değerlere göre yapar. | K.2.3 | 3.2 | P1 |
| *BY.27 | Asansörün deneme çalışmasını yapar. | K.2.4 | 3.2 | P1 |
| *BY.28 | Paraşüt frenini el ile kontrol ederek elektrik kontağının çalışmasını kontrol eder. | K.3.1 | 3.3 | P1 |
| *BY.29 | Regülatör ve kontağının uygunluğunu talimatlara göre kontrol eder. | K.3.2 | 3.3 | P1 |
| BY.30 | Kapı kontaklarının uygunluğunu talimatlara göre kontrol eder. | K.3.3 | 3.3 | P1 |
| BY.31 | Kuyu dibi regülatör alt makarası ve kuyu dibi tamponunun uygunluğunu talimatlara göre kontrol eder. | K.3.4 | 3.3 | P1 |
| BY.32 | Kapı sıkışma kontağının ve fotoselin uygunluğunu talimatlara göre kontrol eder. | K.3.5 | 3.3 | P1 |
| *BY.33 | Makine dairesi, kabin üstü ve kuyu dibi dur butonlarının çalışıp çalışmadığını talimatlara göre kontrol eder. | K.3.6 | 3.3 | P1 |
| BY.34 | Kontrol işlemleri sonunda tespit ettiği arıza ve aksaklıkları gidermeye yönelik işlemleri talimatlarda belirlenmiş standart değerlere göre yapar. | K.3.6 K.4.3 | 3.3 | P1 |
| *BY.35 | Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. | A.1 | 5.1 | P1 |
| *BY.36 | Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular. | A.2 | 5.2 | P1 |
| *BY.37 | Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. | A.3 | 5.3 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

| 12UY0091-4/B1 SÜRTÜNME TAHRİK SİSTEMİ MONTAJ YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Sürtünmeli Tahrik Sistemi Montajı |
| 2 | REFERANS KODU | 12UY0091-4/B1 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | 17/10/2012 |
|  | B)REVİZYON NO | 01 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | … /... /2019 |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| Asansör Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı – 12UMS0203-4 |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: Sürtünmeli tahrik sisteminin montajını yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 1.1 Halat deliklerinin yerlerini belirler. 1.2 Makine sehpasının montajını yapar. 1.3 Makine motoru ve saptırma kasnağını sehpa üzerine yerleştirir. Öğrenme Kazanımı 2: Kabin ve karşı ağırlık kurulumunu yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1 Asansör kabin taşıyıcı iskeletini kurar. 2.2 Karşı ağırlık taşıyıcı iskeletini kurar. 2.3 Halat bağlantılarını yapar. 2.4 Kabinin tavan taban ve yan duvarlarının montajını yapar. 2.5 Kabin kapısının montajını yapar. Öğrenme Kazanımı 3: Hız regülatörü montajını yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 3.1 Regülatörün yerini tespit ederek halat deliklerini açar. 3.2 Regülatör üst makarasının montajını yapar. 3.3 Gergi makarasının montajını yapar. 3.4 Regülatör halatının montajını yapar. Öğrenme Kazanımı 4: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. Alt Öğrenme Kazanımları: 4.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. 4.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular. 4.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| B1 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek B1-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B1-2) ölçmelidir |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| B1 yeterlilik birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B1-3’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kontrol listesinde belirtilen zorunlu kritik adımların tamamından başarılı performans göstermesi koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B1-3) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Yeterlik biriminin geçerlik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Elektrik-Elektronik Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI | ………………………………………………………… |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK B1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Eğitim İçeriği:

1. Sürtünme tahrikli asansör sisteminin montajı

- Elektromekanik taşıyıcı sistemleri

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler

- Temel makine elemanları

- Temel elektrik makineleri

- Temel elektronik

- Halat deliklerini belirleme işlemleri

- Makine sehpasının montajı işlemleri

- Makine motoru ve saptırma kasnağının montajı

2. Kabin ve karşı ağırlık kurulumu

- Sürtünme tahrikli asansör kabin taşıyıcı iskeletinin kurulumu

- Karşı ağırlık taşıyıcı iskeletinin kurulumu

- Halat bağlantı yöntemleri

- Kabinin tavan taban ve yan duvarlarının montajı

- Kabin kapısının montajı

3. Hız regülatörü montajı

- Regülatör yerinin tespiti

- Regülatör üst makarasının montajı

- Gergi makarasının montajı

- Regülatör halatının montajı

4. İSG, kalite ve çevre

- İSG kuralları ve iş süreçlerinde uygulanması

- Kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımı

- Talimatlar, planlar ve kalite gereklilikleri

- İşlemler esnasında tespit edilen uygunsuzluklar ve giderilme yöntemleri

- Çevre koruma önlemleri ve önlemlerin uygulanması

- Atık yönetimi

EK B1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Montajı yapılan makine sehpasının projesine uygunluğunun kontrol yöntemlerini açıklar. | F.2.3 | 1.2 | T1 |
| BG.2 | “Makine-motor” un yerleştirilmesi aşamasında alınacak İSG önlemlerini açıklar. | F.3.1 | 1.3 | T1 |
| BG.3 | Kasnakların montajında kasnak-halat uyumunu sağlamak için yapılması gereken kontrolleri açıklar. | F.3.4 | 1.3 | T1 |
| BG.4 | Saptırma kasnağı görevini ve sarım açısının önemini açıklar. | F.3.4 | 1.3 | T1 |
| BG.5 | Kabin taşıyıcı iskeletinin montajında kalite gereği yapılması gereken ölçümleri ve hassas ayarlamaları açıklar. | G.1.1 | 2.1 | T1 |
| BG.6 | Kabin karşı ağırlık yarı-yük dengesinin uygunsuzluğu durumunda oluşacak riskleri açıklar. | G.3.5 | 2.2 | T1 |
| BG.7 | Asansörlerde kullanılan çelik halatların uzunluk ölçüsü belirlenirken dikkate alınan kriterleri açıklar. | G.4.1 | 2.3 | T1 |
| BG.8 | Çelik halatların dönmesini önlemek için halatları kabine ve karşı ağırlığa bağlama yöntemlerini açıklar. | G.4.2 | 2.2 | T1 |
| BG.9 | Asansör halatlarında yükün tüm halatlara eşit dağılımı için yapılacak işlemleri açıklar. | G.4.1 | 2.3 | T1 |
| BG.10 | Regülatör hızının kabin hızına uygunluğunu belirleme yöntemini açıklar. | H.2.3 | 2.2 | T1 |
| BG.11 | Teknik dokümanlara göre regülatör montaj yerini belirlemede kullanılan kriterleri açıklar. | H.1.1 H.1.2 H.2.1 | 3.1 | T1 |
| BG.12 | Makine dairesi zemininde kuyuya açılan boşluklarla ilgili standartlarda yazılı önlemleri açıklar. | H.1.3 H.2.1 | 3.1 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | Ray merkezini referans alarak kuyu tavanında delik yerlerini belirler. | F.1.1 | 1.1 | P1 |
| *BY.2 | Projesine göre ray merkezlerini referans alarak tahrik kasnağı ve saptırma kasnağının yerlerini belirlemek için şakül atar. | F.1.2 F.1.3 | 1.1 | P1 |
| BY.3 | Halat deliklerini referans alarak makine sehpasının yerini tespit eder. | F.2.1 | 1.2 | P1 |
| BY.4 | Teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere göre makine sehpası izolasyon malzemesinin montajını yapar. | F.2.2 | 1.2 | P1 |
| *BY.5 | Teknik dokümanlarda belirtilen yönteme göre makine sehpasını terazisinde monte eder. | F.2.3 | 1.2 | P1 |
| BY.6 | İSG kurallarına göre makine-motoru sehpa üzerine monte eder. | F.3.2 F.3.3 | 1.3 | P1 |
| BY.7 | Makine-motorun elektriksel bağlantısını yapar. |  |  |  |
| BY.8 | Saptırma kasnağını teknik dokümanlara göre makine sehpası üzerine monte eder. | F.3.4 | 1.3 | P1 |
| BY.9 | Teknik dokümanlarda belirtilen özellik ve miktardaki yağı makinenin motoruna koyar. | F.3.6 | 1.3 | P1 |
| BY.10 | İskelet alt parçasının raylar arasına terazisinde montajını yapar. | G.1.1 | 2.1 | P1 |
| BY.11 | İskelet yan dikme parçalarını parçaya monte eder. | G.1.2 | 2.1 | P1 |
| BY.12 | İskelet üst parçasını teknik dokümanlarda belirtilen yönteme göre yan dikmeler üzerine monte eder. | G.1.3 | 2.1 | P1 |
| *BY.13 | Taşıyıcı iskeletin montajını (güvenlik tertibatı ve patenleri ile) rayları merkezleyecek şekilde yapar. | G.1.4 | 2.1 | P1 |
| BY.14 | Karşı ağırlık iskeletinin alt parçasının raylar arasına terazisinde montajını yapar. | G.3.1 | 2.2 | P1 |
| BY.15 | Karşı ağırlık iskeletinin yan dikme parçalarının alt parçaya montajını teknik dokümanlara uygun olarak yapar. | G.3.2 | 2.2 | P1 |
| BY.16 | Karşı ağırlık iskeletinin üst parçasının montajını yan dikmeler üzerine teknik dokümanlara uygun olarak yapar. | G.3.3 | 2.2 | P1 |
| *BY.17 | Karşı ağırlık iskeletinin patenlerinin montajını, iskeletin rayları merkezlemesini sağlayacak şekilde yapar. | G.3.4 | 2.2 | P1 |
| BY.18 | Ağırlıkların sabit hale gelmesini sağlayacak parçayı teknik dokümanlarda belirtilen yönteme göre monte eder. | G.3.6 | 2.2 | P1 |
| BY.19 | Halatları asansör tahrik sistemi üzerinden geçecek şekilde kuyuya sarkıtır. | G.4.3 | 2.3 | P1 |
| BY.20 | Halat şişelerini kullanarak halatları taşıyıcı iskeletlere sabitler. | G.4.4 G.4.5 | 2.3 | P1 |
| BY.21 | Teknik dokümanlarda belirtilen malzemeye ve yönteme göre kabin tabanı ile taşıyıcı iskelet arasındaki yalıtkanlığı sağlar. | G.5.1 | 2.4 | P1 |
| *BY.22 | Kabin tabanını, terazisinde ve kapı merkezlerini dikkate alarak kapıya uygun uzaklıkta iskelet üzerine montajını yapar. | G.5.2 | 2.4 | P1 |
| BY.23 | Kabin yan duvarlarının taban üzerinde belirlenmiş referans noktalarına uygun bir şekilde taban üzerine montajını yapar. | G.5.3 | 2.4 | P1 |
| BY.24 | Kabin tavanının yan duvarlar üzerine montajını teknik dokümanlarda belirtilen yönteme göre yapar. | G.5.4 | 2.4 | P1 |
| BY.25 | Kabin tavanı üzerindeki bağlantı parçalarını kullanarak kabinin iskelete montajını yapar. | G.5.5 | 2.4 | P1 |
| BY.26 | Teknik dokümanlarda belirtilen malzeme ve yöntemlere göre kabin kapı bağlantı parçalarının ve alt kızaklarının montajını yapar. | G.6.1 | 2.5 | P1 |
| *BY.27 | Kat kapı mekanizmasını referans alarak kabin kapı mekanizmasının montajını yapar. | G.6.2 | 2.5 | P1 |
| BY.28 | Teknik dokümanlarda belirtilen yönteme göre mekanizma üzerine kapı panellerinin montajını yapar. | G.6.3 | 2.5 | P1 |
| *BY.29 | Kabin kapısının teknik dokümanlarda belirtilen özellikte işlerliğini sağlayıcı ayarlarını yapar. | G.6.4 | 2.5 | P1 |
| BY.30 | Regülatör montaj yerini teknik dokümanlara göre belirler. | H.1.1 H.2.1 H.2.2 | 3.1 3.2 | P1 |
| BY.31 | Montaj yerine ayarlanabilir şekilde regülatör ve sehpasının bağlantısını yapar. | H.2.3 H.2.4 | 3.2 | P1 |
| *BY.32 | Kabin iskeletindeki fren kolu bağlantı yerini referans alarak regülatörün sehpaya montajını yapar. | H.2.3 | 3.2 | P1 |
| BY.33 | Regülatör halatının bir ucunu teknik dokümanlarda belirtilen yöntemlerle fren kolu üst bağlantı parçasına sabitler. | H.4.2 | 3.4 | P1 |
| BY.34 | Halatın diğer ucunu referans alarak gergi makarasının montajını yapmak üzere bağlantı kolunu raya tırnak vasıtası ile tutturur. | H.3.1 | 3.3 | P1 |
| *BY.35 | Teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere ve mekanizmanın işleyiş durumuna göre gergi makarasının yüksekliğini tespit edip montajını yapar. | H.3.2 | 3.3 | P1 |
| BY.36 | Halatın boşta kalan ucunu gergi makarasından dolaştırarak fren kolu alt bağlantı parçasına sabitler. | H.4.4 | 3.4 | P1 |
| BY.37 | Montajı tamamlanan regülatörün halat gerginlik ayarını kontrol eder. | H.3.3 | 3.3 | P1 |
| BY.38 | Teknik dokümanlarda belirtilen yöntemlerle regülatör halat atma aparatının ve muhafazasının montajını yapar. | H.4.2 | 3.4 | P1 |
| *BY.39 | Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. | A.1 | 4.1 | P1 |
| *BY.40 | Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular. | A.2 | 4.2 | P1 |
| *BY.41 | Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. | A.3 | 4.3 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

| 12UY0091-3/B2 HİDROLİK TAHRİK SİSTEMİ MONTAJ YETERLİLİK BİRİMİ |
| --- |
| 1 | YETERLİLİK BİRİMİ ADI | Hidrolik Tahrik Sistemi Montajı |
| 2 | REFERANS KODU | 12UY0091-4/B2 |
| 3 | SEVİYE | 4 |
| 4 | KREDİ DEĞERİ | - |
| 5 | A)YAYIN TARİHİ | 17/10/2012 |
|  | B)REVİZYON NO | 01 |
|  | C)REVİZYON TARİHİ | … /... /2019 |
| 6 | YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI |
| Asansör Montajcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı – 12UMS0203-4 |
| 7 | ÖĞRENME KAZANIMLARI |
| Öğrenme Kazanımı 1: Hidrolik tahrik sistemi montajını yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: Hidrolik ünite montajı yapar. Hidrolik piston montajı yapar. 1.3 Hidrolik üniteyi çalıştırarak valflerin uygunluk kontrolünü yapar. Öğrenme Kazanımı 2: Kabin ve karşı ağırlık kurulumunu yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 2.1 Hidrolik asansör kabin taşıyıcı iskeletini kurar 2.2 Kabinin tavan taban ve yan duvarlarının montajını yapar. 2.3 Kabin kapısının montajını yapar. Öğrenme Kazanımı 3: Hız regülatörü montajını yapar. Alt Öğrenme Kazanımları: 3.1 Regülatörün yerini tespit ederek bağlantı sehpasının montajını yapar. 3.2 Regülatörün montajını yapar. 3.3 Gergi makarasının montajını yapar. 3.4 Regülatör halatının montajını yapar. Öğrenme Kazanımı 4: İSG, çevre ve kalite gerekliliklerini uygular. Alt Öğrenme Kazanımları: 4.1: Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. 4.2: Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular. 4.3: Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular. |
| 8 | ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |
| 8 a) Teorik Sınav |
| B2 yeterlilik birimine yönelik teorik sınav Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini (Ek B2-2) ölçmelidir |
| 8 b) Performansa Dayalı Sınav |
| B2 yeterlilik birimine yönelik performansa dayalı sınav Ek B2-3’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kontrol listesinde belirtilen zorunlu kritik adımların tamamından başarılı performans göstermesi koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin (Ek B2-3) tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir. |
| 8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar |
| Yeterlik biriminin geçerlik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. |
| 9 | YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN KURUM/KURULUŞ(LAR) | Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi |
| 10 | YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ | MYK Elektrik-Elektronik Sektör Komitesi |
| 11 | MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI | ………………………………………………………… |

YETERLİLİK BİRİMİ EKLERİ

EK A-1-1: Yeterlilik Biriminin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler

Eğitim İçeriği:

1.  Hidrolik asansör tahrik sistemi montajı

- Elektromekanik taşıyıcı sistemleri

- Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler

- Temel hidrolik sistem

- Temel elektronik

- Hidrolik ünite montajı

- Hidrolik piston montajı

  - Valflerin ayarları ve işlerlik kontrolü

2.    Kabin ve L karkas kurulumu

- Hidrolik asansör kabin taşıyıcı iskelet kurulumu

- Kabinin tavan taban ve yan duvarlarının montajı

- Kabin kapısının montajı

3.    Hız Regülatörü Montajı

- Bağlantı sehpasının montajı

- Regülatörün montajı

- Gergi makarasının montajı

- Regülatör halatının montajı

4. İSG, Kalite ve Çevre

- İSG kuralları ve iş süreçlerinde uygulanması

- Kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımı

- Talimatlar, planlar ve kalite gereklilikleri

- İşlemler esnasında tespit edilen uygunsuzluklar ve giderilme yöntemleri

- Çevre koruma önlemleri ve önlemlerin uygulanması

- Atık yönetimi

EK A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

a) BİLGİLER

| No | Bilgi İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BG.1 | Hidrolik ünite elemanlarının görevlerini açıklar. | F.4.3 | 1.1 | T1 |
| BG.2 | Hidrolikte kullanılan akışkanın temiz tutulmasının önemini açıklar. | F.4.2 | 1.1 | T1 |
| BG.3 | El pompasının basıncını ayarlama yöntemini tarif eder. | F.4.4 | 1.1 | T1 |
| BG.4 | Boru kırılma valfinin montaj yöntemlerini tarif eder. | F.4.7 | 1.1 | T1 |
| BG.5 | Acil kurtarma işlemlerini açıklar. | F.5.4 | 1.2 | T1 |
| BG.6 | Sistemin düşük basınç (gevşek halat) valfi ayar yöntemini açıklar. | F.5.6 | 1.3 | T1 |
| BG.7 | Hidrolik asansörlerde pistonun silindir zeminine vurmaması için alınabilecek önlemleri açıklar. | F.5.6 | 1.3 | T1 |
| BG.8 | Kabin taşıyıcı iskeletinin montajında kalite gereği yapılması gereken ayarlamaları tarif eder. | G.2.4 | 2.1 | T1 |
| BG.9 | Asansör halatlarının bağlantı yöntemlerini açıklar. | G.4.1 | 2.3 | T1 |
| BG.10 | Asansör halatlarındaki uzamaların risklerini açıklar. | G.4.1 | 2.3 | T1 |
| BG.11 | Halatları halat sehpasına ve askı desteğine bağlama yöntemlerini açıklar. | G.4.2 | 2.2 | T1 |
| BG.12 | Endirekt tahrikli asansörlerde ½ askı sistemini açıklar. | G.2.2 | 2.1 | T1 |

b) BECERİ VE YETKİNLİKLER

| No | Beceri ve Yetkinlik İfadesi | UMS İlgili Bölüm | Alt Öğrenme Kazanımı | Değerlendirme Aracı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BY.1 | Teknik dokümanlarda belirtilen değerleri referans alarak hidrolik ünitenin yerini tespit eder. | F.4.1 | 1.1 | P1 |
| *BY.2 | Hidrolik tankı projesine uygun düz bir zemine ayakları lastik takozla izole ederek yerleştirir. | F.4.2 | 1.1 | P1 |
| BY.3 | Hidrolik ünite valf bloğu elektriksel kablo bağlantılarını yapar. | I.2.4 | 1.2 | P1 |
| BY.4 | Ünitedeki el pompasının görev yaptığını kontrol eder. | F.4.4 | 1.1 | P1 |
| BY.5 | Aşırı yük ve düşük basınç kontaklarını hidrolik üniteye montajını yapar. | F.4.5 | 1.1 | P1 |
| BY.6 | Silindir girişine projesine uygun değerde boru kırılma valfinin montajını yapar. | F.4.7 | 1.1 | P1 |
| BY.7 | Hidrolik ünite ile silindir bağlantısını; hortumun ezilmesine ve titreşime neden olmayacak şekilde yumuşak dönüşlerle ve uygun aralıklarla sabitleyerek yapar. | F.4.8 | 1.1 | P1 |
| *BY.8 | Teknik dokümanlarda belirtilen değerleri referans alarak pistonun yerini tespit eder. | F.6.1 | 1.2 | P1 |
| BY.9 | Halat bağlama sehpasını teknik dokümanlara göre rayların merkezine gelecek şekilde ray altı plakasına ya da kuyu dibine monte eder. | F.6.2 | 1.2 | P1 |
| BY.10 | Piston altlığını halat sehpasındaki yuvaya oturtup teraziye alarak sabitleme konsoluna tespit eder. | F.6.3 | 1.2 | P1 |
| *BY.11 | Pistonu teknik dokümanlarda belirtilen özellikte, kelepçeler ile raylara paralel ve merkezlenmiş olarak uygun aralıklarla duvara ya da raylara sabitler. | F.6.4 | 1.2 | P1 |
| *BY.12 | Çift yönlü kasnağı, pistona aynı düzlemde ve ray merkezinde olacak şekilde cıvata-somun ile sabitler. | F.6.5 | 1.2 | P1 |
| BY.13 | Paten tutturma sacını kasnak üzerine monte ederek, patenleri paten tutturma sacına sabitleyerek paten-ray ayarlarını yapar. | F.6.6 | 1.2 | P1 |
| BY.14 | Tank da ki yağ seviyesini kontrol ederek, üreticinin belirtiği özellikte ve miktarda yağla doldurur | F.5.1 | 1.3 | P1 |
| BY.15 | Sistemde hava olabileceğini dikkate alarak motora kısa süreli yol vermek suretiyle pistona yağ gönderip havasını alarak yağ seviye kontrolü yapar. | F.5.2 | 1.3 | P1 |
| BY.16 | El pompasını kullanarak sistemin test basıncına dayanıklılığını kontrol eder. | F.5.3 | 1.3 | P1 |
| BY.17 | Acil iniş valfinin işlerliğini talimatlara göre kontrol eder. | F.5.4 | 1.3 | P1 |
| *BY.18 | Basınç sınırlama valfinin ayarlarını yapar. | F.5.5 | 1.3 | P1 |
| BY.19 | Sistemin düşük basınç (gevşek halat) valfi ayarlarını yapar. | F.5.6 | 1.3 | P1 |
| BY.20 | Kabin taşıyıcı iskeletini kurmak üzere paraşüt frenini ve patenleri takılı yan dikmeleri iskelet alt parçasına monte eder. | G.2.1 G.2.2 | 2.1 | P1 |
| BY.21 | İskelet üst parçasını yan dikmeler üzerine monte eder. | G.2.3 | 2.1 | P1 |
| *BY.22 | Taşıyıcı iskeleti rayları merkezleyecek konuma getirerek patenlerin ve paraşüt freni ayarlarını yapar. | G.2.4 | 2.1 | P1 |
| BY.23 | Yan dikme alt kollarını sökülebilir bağlantı elemanlarıyla yan dikmeye bağlar. | G.2.5 | 2.1 | P1 |
| BY.24 | Birleştirilmiş dikme ve kollarını ayrı ayrı raylara bağlar. | G.2.6 | 2.1 | P1 |
| BY.25 | Halat askı desteğini açılan yan kolların arasına yerleştirerek sabitler. | G.2.7 | 2.1 | P1 |
| BY.26 | Karkas kolları ve fren blokları arasına fren askı kolunun montajını yapar. | G.2.8 | 2.1 | P1 |
| BY.27 | Karkas kollarını projesine göre üretilmiş bağlantı elemanlarıyla birleştirerek sabitler. | G.2.9 | 2.1 | P1 |
| *BY.28 | Çift yönlü kasnağı, pistona aynı düzlemde ve ray merkezinde olacak şekilde cıvata ile sabitler. | G.2.10 | 2.1 | P1 |
| BY.29 | Halatları halat şişeleri ile halat sehpasına monte eder. | G.2.11 | 2.1 | P1 |
| BY.30 | Bu halat şişelerinden birine fren sistemi test tertibatı aparatını takar. | G.2.12 | 2.1 | P1 |
| BY.31 | Halatları pistona sabitlenen kasnak üzerinden geçirerek halat şişelerini halat askı destek saclarına monte eder. | G.2.13 | 2.1 | P1 |
| BY.32 | Uzatma parçalarını karkas yan kollarına monte eder. | G.2.14 | 2.1 | P1 |
| BY.33 | Yan dikmeye sınır kesici bayrak lamasını sabitler. | G.2.15 | 2.1 | P1 |
| BY.34 | Karkasın raylar ile aynı doğrultuda olmasını sağlayacak şekilde paten ve tekerleklerin ayarlamalarını yapar. | G.2.16 | 2.1 | P1 |
| BY.35 | Karkas köşegenlerinin bağlantısını yapar. | G.2.17 | 2.1 | P1 |
| BY.36 | Teknik dokümanlarda belirtilen malzemeye ve yönteme göre kabin tabanı ile taşıyıcı iskelet arasındaki yalıtkanlığı sağlar. | G.5.1 | 2.2 | P1 |
| BY. 37 | Kabin tabanının terazide ve kapıya uygun uzaklıkta iskelet üzerine montajını yapar. | G.5.2 | 2.2 | P1 |
| BY.38 | Kabin yan duvarlarının taban üzerinde belirlenmiş referans noktalarına uygun bir şekilde taban üzerine montajını yapar. | G.5.3 | 2.2 | P1 |
| BY.39 | Kabin tavanının yan duvarlar üzerine montajını teknik dokümanlarda belirtilen yönteme göre yapar. | G.5.4 | 2.2 | P1 |
| BY.40 | Kabin tavanı üzerindeki bağlantı parçalarını kullanarak kabinin iskelete montajını yapar. | G.5.5 | 2.2 | P1 |
| BY.41 | Teknik dokümanlarda belirtilen malzeme ve yöntemlere göre kapı bağlantı parçalarının ve alt kızaklarının montajını yapar. | G.6.1 | 2.3 | P1 |
| *BY.42 | Kat kapılarını referans alarak kapı mekanizmasının montajını yapar. | G.6.2 | 2.3 | P1 |
| BY.43 | Teknik dokümanlarda belirtilen yönteme göre mekanizma üzerine kapı panellerinin montajını yapar. | G.6.3 | 2.3 | P1 |
| BY.44 | Kabin kapısının teknik dokümanlarda belirtilen özellikte işlerliğini sağlayıcı ayarlarını yapar. | G.6.4 | 2.3 | P1 |
| BY.45 | Regülatör montaj yerini teknik dokümanlara ve projesine göre belirler. | H.1.1 H.2.1 H.2.2 | 3.1 3.2 | P1 |
| BY.46 | Montaj yerine ayarlanabilir şekilde regülatör ve sehpasının bağlantısını yapar. | H.2.3 H.2.4 | 3.2 | P1 |
| BY.47 | Kabin iskeletindeki fren kolu bağlantı yerini referans alarak regülatörün sehpaya montajını yapar. | H.2.3 | 3.2 | P1 |
| *BY.48 | Regülatör halatının bir ucunu teknik dokümanlarda belirtilen yöntemlerle fren kolu üst bağlantı parçasına sabitler. | H.4.2 | 3.4 | P1 |
| BY.49 | Halatın diğer ucunu referans alarak gergi makarasının montajını yapmak üzere bağlantı kolunu raya tırnak vasıtası ile tutturur. | H.3.1 | 3.3 | P1 |
| BY.50 | Teknik dokümanlarda belirtilen özelliklere ve mekanizmanın işleyiş durumuna göre gergi makarasının yüksekliğini tespit edip montajını yapar. | H.3.2 | 3.3 | P1 |
| *BY.51 | Halatın boşta kalan ucunu gergi makarasından dolaştırarak fren kolu alt bağlantı parçasına sabitler. | H.4.4 | 3.4 | P1 |
| BY.52 | Montajı tamamlanan regülatörün halat gerginlik ayarını kontrol eder. | H.3.3 | 3.3 | P1 |
| BY.53 | Teknik dokümanlarda belirtilen yöntemlerle regülatör halat atma aparatının ve muhafazasının montajını yapar. | H.4.2 | 3.4 | P1 |
| *BY.54 | Gerçekleştirdiği işlerde İSG kurallarını uygular. | A.1 | 4.1 | P1 |
| *BY.55 | Gerçekleştirdiği işlerde çevre koruma gerekliliklerini uygular. | A.2 | 4.2 | P1 |
| *BY.56 | Gerçekleştirdiği işlerde kalite gerekliliklerini uygular | A.3 | 4.3 | P1 |

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlar.

YETERLİLİK EKLERİ

EK 1: Ulusal Yeterlilik Hazırlama Ekibi ve Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

|  | Adı - Soyadı | Eğitim Bilgileri* (Tarih - Eğitim Kurumu/Bölüm Adı) | Deneyim Bilgileri* (Tarih – İş Yeri – Unvan) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | İsrafil Beşler | A.D.M.M.A 1981 Makina Fakültesi Asansör Proje ve Uygulama Eğt. 2003 Asn Kont Mua Elemanı Eğt 2011 Temel Hidrolik Eğt 2014 İSO 9001 Başdenetci Eğt 2018 | Asansör Montaj ve Bakım İşleri Asansör Kontrol ve denetimleri 2012-14 Asansör Yeterlilikleri Sınav Yapıcı, Karar Verici, Soru hazırlama kom.2014-2020 |
| 2. | Ergin Hiçyılmaz | Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümü | MEB Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları 1994 – 2020 Elektromekanik Taşıyıcılar Bölümü Öğr |
| 3. | Hasan Koç | A.D.M.M.A1977Makina Mühendisi Asansör Proje ve Uygulama Eğt. 2003 Asn Kont Mua Elemanı Eğt 2011 | Asansör Kontrol ve denetimleri 2012-14 Asansör Yeterlilikleri Sınav Yapıcı, Soru hazırlama 2014-2020 Asn Mua Elemanı Sınav yapıcısı 2017-20 |

*Yalnızca meslekle ilgili olan eğitim/deneyim bilgilerine yer verilecektir.

EK2: Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

EK3: MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

EK 4: MYK Yönetim Kurulu Üyeleri

# Text boxes

ASANSÖR MONTAJCISI

SEVİYE 4

12UY0091-4